This page was exported from Okapy Kuchenne GLOBALO [    https://globalo.pl    ]

Export date: Wed Apr 17 10:03:21 2024 / +0000 GMT

# Okap kuchenny GLOBALO Asterio Isola 39.1 Blue

Cena: 5985 zł

Czas wysyłki ustalany indywidualnie. Zapytaj 13 49 27 560

Kategoria: Wyspowe

Link: https://globalo.pl/shop/okapy-kuchenne/okapy-kuchenne-wyspowe/okap-kuchenny-asterio-isola-39-1-blue/

## Specyfikacja produktu:

- Wymiary: 90 × 54 × 90 cm

- Waga: 24 kg

- Waga okapu: 18 kg

- Wysokość: 86,5-116,5 cm

- Szer. zabudowy: 39 cm

- Filtr aluminiowy: wielowarstwowy, wzmacniany

- Filtr węglowy: kaseta CSC 306 (opcjonalnie)

- Sterowanie: elektroniczne klawiszami Soft-Touch z wyświetlaczem LED

- Moc silnika: 275 W

- Oświetlenie: POWER LED 4 x 2 W

- Średnica wylotu: fi 15 cm

- Timer: 10-90 minut

- Wykonanie: stal inox lakierowana na kolor granatowy

- Zakres prędkości: 3 + boost

- Kup dodatkową gwarancję:: gwarancja 2 lata (+270 zł)

- Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg

- Turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną

- Typ okapu: Wyspowy

- Kolor okapu: granatowy

- Wydajność min.: 190m3/h

- Wydajność max: 420 m3/h

- Wydajność boost: 670 m3/h

- Głośność min.: 43 dB

- Głośność max: 62 dB

- Głośność boost: 70 dB

- Klasa energetyczna: Klasa B

- Głębokość: 39

- Marka: GLOBALO

- Kod EAN: 5900652388509

- Kod PCN: 84146000

Data modyfikacji produktu przez GLOBALO: 2023-12-15 12:18:37

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.