This page was exported from Okapy Kuchenne GLOBALO [    https://globalo.pl    ]

Export date: Wed Apr 17 23:16:56 2024 / +0000 GMT

# Okap kuchenny GLOBALO Cylindro Isola 39.6 Black Shadow

Cena: 3999 zł

Czas wysyłki ustalany indywidualnie. Zapytaj 13 49 27 560

Kategoria: Wyspowe

Link: https://globalo.pl/shop/okapy-kuchenne/okapy-kuchenne-wyspowe/okap-kuchenny-cylindro-isola-39-6-black-shadow/

## Specyfikacja produktu:

- Wymiary: 90 × 54 × 90 cm

- Waga: 24 kg

- Waga okapu: 18 kg

- Szer. zabudowy: 39 cm

- Wysokość: 86,5-116,5 cm

- Filtr aluminiowy: wielowarstwowy, wzmacniany

- Filtr węglowy: kaseta CSC 306 (opcjonalnie)

- Sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch z wyświetlaczem LCD

- Moc silnika: 275 W

- Średnica wylotu: fi 15 cm

- Timer: 10-90 minut

- Wykonanie: stal lakierowana na czarno

- Zakres prędkości: 3 + boost

- Oświetlenie: POWER LED 4 x 2 W

- Typ okapu: Wyspowy

- Kolor okapu: czarny

- Kod EAN: 5907622600357

- Wydajność min.: 312 m3/h

- Wydajność max: 537 m3/h

- Wydajność boost: 742 m3/h

- Głośność min.: 46 dB

- Głośność max: 61 dB

- Głośność boost: 66 dB

- Klasa energetyczna: Klasa B

- Głębokość: 39

- Kup dodatkową gwarancję:: gwarancja 1 rok (+300 zł), gwarancja 2 lata (+499 zł), gwarancja 3 lata (+690 zł)

- Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg

- Turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną

- Marka: GLOBALO

- Kod PCN: 84146000

- ID PRODUKTU: 103

Data modyfikacji produktu przez GLOBALO: 2024-01-16 11:00:23

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.